## OSA-Котел: больше, чем просто отопление

Представьте себе устройство, которое одновременно может  управлять и контролировать отопительное оборудование в доме, и одновременно – охранять жилище. Причем управлять самим устройством можно, находясь где-то совсем далеко от него. С помощью обыкновенного мобильника.

Такое изделие существует и называется OSA-Котел. Работать с ним легко и просто – все управление и оповещение производится в режиме голосовой связи. То есть – посредством обычного мобильного телефона.

# Достаточно одного звонка

Принцип управления OSA-Котел схож с тем, который применяется в call-центрах мобильных операторов. Помните? Когда вы звоните на информационный номер, то прослушиваете информацию. Затем, следуя указаниям голосового меню, нажимаете определенные кнопки на своем сотовом. Таким образом, вы переходите в тот или иной пункт меню управления системой. В результате – настраиваете свой мобильный, заказываете услуги, меняете тариф и т.д.

Точно так же работает и система навигации OSA-Котел: вы получаете информацию по телефону и нажатиями клавиш отдаете команды системе. При этом вы можете находиться в любом месте – достаточно сделать звонок системе. В любое время суток  вы можете:

- узнать температуру в помещении, в котором установлен OSA-Котел;

- включить/выключить котел (как сам нагреватель, так и другое электрооборудование);

- отрегулировать по своему желанию температуру.

Если температура в помещении превысила определенную критическую величину (в помещении стало слишком холодно или слишком жарко) – система САМА позвонит вам и сообщит об этом.

При желании в  OSA-Котел можно реализовать дополнительные функции:

- охранная система – «электронный сторож» оперативно сообщит вам по телефону о всех внештатных ситуациях. С помощью устройства OSA-Котел можно организовать полноценную GSM-систему охраны. В изделии предусмотрены клеммы для подключения  охранных датчиков, сирены, выходов управляющего оборудования (например, радио брелоки, электронные ключи, кодовые панели и др. устройства);

- контроль электрической сети 220 V – об отключении напряжения сети система сообщит вам по телефону, все электрические приборы будут под контролем.

OSA-Котел даже умеет экономить деньги на телефонных разговорах. Одна из функций, реализованных в устройстве – «Экономичный дозвон».  Как только устройство дозвонилось к вам, оно сразу «бросает трубку» и не тратит деньги на счету. А вы перезваниваете и прослушиваете причину дозвона.

# Как работает OSA-Котел

Вы звоните с мобильника системе, а она голосом сообщит о своем состоянии, о том – какая температура была задана и сколько градусов в системе на данный момент. После этого система предложит воспользоваться голосовым меню, с помощью которого Вы сможете установить нужную температуру, включить/выключить электрооборудование (например, электронный замок, камин, насос и др. устройства),  настроить систему и т.д.

OSA-Котел выполняет функции и внешнего регулятора температуры для котла. Изделие измеряет температуру своим датчиком и дает команду котлу включить/выключить отопление. У большинства котлов есть специальные  контакты для подключения  внешнего регулятора. Замыкание/размыкание этих контактов включает отопление (подробно это описано в инструкции к Вашему котлу).

Вы выставляете минимальную и максимальную температуру. Как только эти значения будут превышены, система тотчас позвонит вам, чтобы сообщить.

# Готовим телефонную «симку»

- Покупаем стартовый пакет оператора мобильной GSM связи. Желательно чтобы услугами этого оператора вы уже пользуетесь – тогда за «общение» с системой OSA-Котел не нужно будет переплачивать лишнего.

- Вставляем Sim-карту в телефон, отключаем запрос PIN-кода и делаем один платный звонок для активации. В случае необходимости пополняем счет – для нормальной работы телефона.

- Вынимаем Sim-карту из телефона и аккуратно вставляем в разъем на плате устройства OSA-Котел.

Все! Ваше изделие «телефонизировано»!

# Включаем и регистрируемся

Подключаем устройство к электросети (220В). Регистрируем в нем 5 номеров телефонов пользователей. Для этого делаем пять звонков с этих телефонных номеров на тот, который установлен в OSA-Котел. Голосовое меню дальше подскажет, что нужно делать.

ВАЖНО! Если вы хотите зарегистрировать менее, чем 5 телефонных номеров, то сделайте звонки с одного телефона  несколько раз. Необходимо, чтобы общее количество входных звонков было равно пяти.

Далее. По просьбе голосового меню водим код. Он представляет собой последние четыре цифры IMEI (они есть на наклейке радио-модуля устройства). Например: «IMEI:1222244487559845» – значит, нужный нам код – «9845»). Если код введен правильно, система скажет: «Номер задан». Как только все пять номеров будут зарегистрированы – система начнет работу.

# Подключаемся к котлу и оборудованию

Устанавливаем температурный датчик там, где необходим контроль температуры. Подключаем провода датчика к клеммам 12.1 и 12.2. (см. Рисунок). Контакты управления котла подключаем  к клеммам 19.1 и 19.3 (размыкание – включение отопления), или 19.2 и 19.3 (замыкание – включение отопления).

Подключаем дополнительное электрооборудование в розетку на корпусе OSA-Котла. Теперь включать/выключать его можно удаленно – с помощью мобильного телефона. Подключаем по схеме, приведенной ниже…

Теперь можно подавать напряжение на розетку в зависимости от запроса тепла и одновременно включать/выключать – с помощью голосового меню. Такое включение часто используют для того чтобы управлять обычным электрокамином.

# Подключаем охранное оборудование

Описание голосового меню.

Как только Вы свяжетесь с системой, включается Меню1. О чем Вас оповестит система?

Описание Меню1:

| Сообщение системы | Что это означает | В каком случае вы услышите сообщение |
| --- | --- | --- |
| «Тревога! Тревога!» | Нарушен охранный вход | Если нарушен охранный вход |
| «Нет сети» | Электросеть (220 В) отключена | Если отключена электрическая сеть |
| «Тревога! Минимальная температура!» | Температура опустилась ниже заданного минимума | Если температура опустилась ниже заданного минимума |
| «Тревога! максимальная температура!» | Температура поднялась выше заданного максимума | Если температура поднялась выше заданного максимума |
| «Котел (Нагреватель, Выход)включен/ отключен» | Информация о состоянии котла (Нагревателя, Выхода) | В любом случае |
| «Задано(0..125) градусов» | Информация о заданной температуре для регулирования | В любом случае |
| «Температура (0..125)градуса» | Информация о текущей температуре | В любом случае |
| «Контроль входа включен / отключен» | Информация об охранном входе | В любом случае |
| «Для входа в меню 2 нажмите 1» | Приглашение запустить Меню2 нажатием клавиши 1 | В любом случае |

Резюмируем: после того, как Вы связались с системой (Вы ей позвонили или позвонили Вам) – заработает Меню1. Вы прослушаете информацию о заданной и текущей температуре, о том – включены или отключены котел (нагреватель, Выход) или охранный вход. Если произошли какие-то внештатные ситуации (отключилась электросеть, был нарушен охранный вход или температура отклонилась от заданной) – система оповестит еще и об этом. После окончания отчета система предложит Вам зайти в Меню2, нажав клавишу 1.

Описание Меню2:

| Сообщение системы | Что это означает | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| Чтобы включить котел (Нагреватель, Выход) нажмите «2» | Предложение включить котел (нагреватель, Выход) | При нажатии на клавишу «2» система сообщит: «Котел (Нагреватель, Выход)включен» и меню начнет работать сначала |
| «Чтобы выключить котел (Нагреватель, Выход) нажмите «3» | Предложение выключить котел (нагреватель, Выход) | При нажатии на клавишу «3» система сообщит: «Котел (Нагреватель, Выход)выключен» и меню начнет работать сначала |
| «Чтобы увеличить температуру, нажмите «4» | Предложение увеличить температуру | При нажатии на клавишу «4» Вы увеличиваете температуру на один градус (нажмете пять раз подряд - измените на пять градусов). Система сообщает «Задано ХХ градусов» и меню начнет работать сначала |
| «Чтобы уменьшить температуру нажмите «5» | Предложение уменьшить температуру | При нажатии на клавишу «5» Вы уменьшаете температуру. Система сообщает «Задано ХХ градусов» и меню начнет работать сначала |
| «Дополнительно нажмите «6» | Система предлагает войти в Меню3 | При нажатии на клавишу «6» начинает работать Меню3 (описание – ниже) |
| «Чтобы включить контроль входа, нажмите «7» | Система предлагает включить охрану | При нажатии на клавишу «7» включается контроль входа. Система сообщает «Контроль входа включен» и меню начнет работать сначала |
| «Чтобы выключить контроль входа, нажмите «8» | Система предлагает выключить охрану | При нажатии на клавишу «8» включается контроль входа. Система сообщает «Контроль входа выключен» и меню начнет работать сначала |

Резюмируем: Все вышеописанные пункты система «проговорит в любом случае». Меню2 служит для управления нагревателем и охранной сигнализацией, а также для управления температурным режимом. Чтобы войти в следующее подменю (Меню3), требуется нажать клавишу «6».

Описание Меню3:

| Сообщение системы | Что это означает | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| «Минимальная температура нажмите «1» | Предложение войти в меню настройки минимальной температуры или выключить эту функцию | При нажатии на клавишу «1» вы попадаете в меню настройки где. Система сообщит: «Минимальная температура ХХ градусов (или контроль отключен) и предложит настроить температуру или выключить эту функцию |
| «Максимальная температура нажмите «2» | Предложение войти в меню настройки | При нажатии на клавишу «2» вы попадаете в меню настройки где. Система сообщит: «Максимальная температура ХХ градусов (или контроль отключен) и предложит настроить температуру или выключить эту функцию |
| «Для получения счета нажмите «3» | Предложение выдать информацию о количестве денег на счету sim карты | При нажатии на клавишу «3» система сообщит «Счет ХХ» и меню начнет работать сначала |
| «Звонка нажмите «4» | Предложение перезвонить вам | При нажатии на клавишу «4» система «кладет трубку» и перезванивает (если звонит пользователь) |
| «Для выхода нажмите «0» | Предложение выйти из меню | Меню заканчивает свою работу |

В системе есть еще одно меню – Сервисное. Оно начинает работу, после того, как пользователь, находясь в Меню2, нажмет клавишу «9». В этом меню пользователь вводит определенные коды для настройки специфических параметров.

Описания кодов:

# Слово, которое говорит система в голосовом меню

1* «котел»

2* «нагреватель»

3* «выход»

# Гистерезис, деленный на 2

(используется для работы терморегулятора) Например:

1 025 *  это  +2,5 градусов (в ответ на набор этого кода система говорит 2и5 3и1 - это гистерезис и калибровка)

1 005*   это +0.5 градуса (говорит 0и5 3и1 - это гистерезис и калибровка)

# Калибровка

(используется в случае необходимости калибровки датчика) Например:

2 031 *  = +3,1 C (говорит 2и5 3и1 - это гистерезис и калибровка)

2 #75 *  = -7,5 C

2 000 *  - по умолчанию

# Задержка после постановки на охрану

3 000 * - задержка отключена

3 060 * - задержка 60 секунд (охрана включится через 60 секунд после команды на включение)

# Прослушать настройки

5555* (говорит задано 2и5 3и1 - это гистерезис и калибровка)

# Публичный режим

(системой может управлять любой дозвонившийся номер, а не только пользователь, номер которого задан при регистрации)

5278* (после ввода запускается Меню 1)

# Обычный режим

(5 заданных номеров пользователей)

5277* (после ввода запускается Меню 1)

# Экономичный дозвон

Как только система «дозвонилась» к вам, сразу «бросает» трубку и не тратит деньги на счету. Вы перезваниваете и прослушиваете причину дозвона.

5288* (после ввода запускается Меню 1)

# Обычный Дозвон

5287* (после ввода запускается Меню 1)

# Перезапуск

Система «бросает» трубку и перезапускается

9876*

# Полный сброс

Система «бросает» трубку, удаляет все настройки, все номера пользователей и перезапускается.

9897*

0* выход (выходит в обычное меню).

# Индикация состояния системы

На плате расположены семь индикаторных светодиодов, пронумерованы на рисунках цифрами 5---11. Светодиоды индицируют следующие состояния:

### «5»  Светится – запрос тепла терморегулятора

### «6»  Состояние входа охраны. Светится – вход нарушен

### «7»  Состояние входа постановки/снятия. Светится во время импульса постановки/снятия

### «8»  Состояние входа контроля сети. Светится -  замкнут – нет сети 220V

### «9»  Состояние розетки. Светится – подано 220V

### «10»  Уровень приема GSM. Семь миганий – максимальный прием. Одно мигание – слабый сигнал.

### Не мигает – нет GSM сети

### «11»  Индикатор питания 12V